## Slide 1
第3-1页
■
7.1
LTI离散系统的响应
一、差分与差分方程
二、差分方程的经典解
三、零输入响应
四、零状态响应
点击目录
，进入相关章节
7.3
卷积和
一、卷积和
二、卷积的图解
三、卷积和的性质
*7.4 离散系统的算子分析
7.2 单位序列和单位序列响应 一、E算子及方程
二、离散系统的零输入响应
三、由H(E)求h(k)
二、单位序列响应和阶跃响应
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
第七章
第七章 离散系统的时域分析
离散系统的时域分析

## Slide 2
第3-2页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
一、差分与差分方程
设有序列f(k)，则…，f(k+2)，f(k+1)，… ，f(k-1)，
f(k-2),… 等称为f(k)的移位序列。
仿照连续信号的微分运算，定义离散信号的差分运算。
1. 差分运算
f (t) f (t  t)
 t
f (t  t) f (t)
 t
 f (t)
 t
d f (t)
d t
lim
 t0
lim
 t0
lim
 t 0
离散信号的变化率有两种表示形式：

f (k  1) f (k)
(k  1) k
 f (k)
 k

f (k)f (k  1)
k  (k  1)
 f(k)
 k
7.1
LTI离散系统的响应

## Slide 3
第3-3页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
因此，可定义：
（1）一阶前向差分定义： f(k) = f(k+1) –f(k)
（2）一阶后向差分定义： f(k) = f(k) –f(k –1)
式中， 和 称为差分算子，无原则区别。本书主要用
后向差分，简称为差分。
（3）差分的线性性质：
 [af1(k) + bf2(k)] = a  f1(k) + b  f2(k)
（4）二阶差分定义：
2f(k) =  [ f(k)] =  [f(k) –f(k-1)] =  f(k) – f(k-1)
= f(k)–f(k-1) –[f(k-1) –f(k-2)]= f(k) –2 f(k-1) +f(k-2)
（5） m阶差分:
mf(k) = f(k) + b1f(k-1) +… + bmf(k-m)

## Slide 4
第3-4页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
2. 差分方程
包含未知序列y(k)及其各阶差分的方程式称为差
分方程。将差分展开为移位序列，得一般形式
y(k) + an-1y(k-1) +… + a0y(k-n) = bmf(k)+… + b0f(k-m)
差分方程本质上是递推的代数方程，若已知初始条
件和激励，利用迭代法可求得其数值解。
例1：若描述某系统的差分方程为
y(k) + 3y(k –1) + 2y(k –2) = f(k)
已知初始条件y(0)=0,y(1)=2,激励f(k)=2kε(k),求y(k)。
解： y(k) = –3y(k –1) –2y(k –2) + f(k)
y(2)= –3y(1) –2y(0) + f(2) = –2
y(3)= –3y(2) –2y(1) + f(3) = 10
……
注：一般不易得到解析形式的(闭合)解。

## Slide 5
第3-5页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
二、差分方程的经典解
y(k) + an-1y(k-1) +… + a0y(k-n) = bmf(k)+…+ b0f(k-m)
与微分方程经典解类似，上述差分方程的解由齐次
解和特解两部分组成。齐次解用yh(k)表示，特解用yp(k)
表示，即
y(k) = yh(k) + yp(k)
1. 齐次解yh(k)
齐次解 是齐次差分方程
y(k) + an-1y(k-1) + … + a0y(k-n) = 0
的解。yh(k)的函数形式由上述差分方程的特征根确定。

## Slide 6
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应

## Slide 7
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
2. 特解 yp(k)
特解的函数形式与激励函数的形式有关。列出了几种典型得f(k)所对应的特解yp(k)。

## Slide 8
第3-8页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
例2：若描述某系统的差分方程为
y(k)+ 4y(k –1) + 4y(k –2) = f(k)
已知初始条件y(0)=0，y(1)= –1；激励f(k)=2k，k≥0。
求方程的全解。
解： 特征方程为 λ2+ 4λ+ 4=0
可解得特征根λ1=λ2= –2，其齐次解
yh(k)=(C1k +C2) (–2)k
特解为 yp(k)=P (2)k , k≥0
代入差分方程得 P(2)k+4P(2)k-1+4P(2)k-2= f(k) = 2k ，
解得
P=1/4
所以得特解： yp(k)=2k-2 , k≥0
故全解为 y(k)= yh+yp = (C1k +C2) (–2)k+ 2k-2, k≥0
代入初始条件解得 C1=1 , C2= –1/4
7.1
LTI离散系统的响应

## Slide 9
第3-9页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1 LTI离散系统的响应
系统的全响应y(k)可以分解为零输入响应yx(k)和零状
态响应yf(k) 。
y(k) = yx(k) + yf(k)
零输入响应和零状态响应可以分别用经典法求解。
三、零输入响应和零状态响应
已知单输入-单输出LTI离散系统的激励为f(k)，其
全响应为y(k)，那么，描述该系统激励f(k)与响应y(k)
之间的关系的数学模型是n阶常系数线性差分方程，

## Slide 10
第3-10页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1 LTI离散系统的响应
1. 零输入响应
系统的激励为零，仅由系统的初始状态引起的响应，
称为零输入响应，用yx(k)表示。
在零输入条件下，(1)式可化为齐次方程：
通常，用y(-1)，y(-2)，… ，y(-n)描述系统的初始状态。
一般设定激励是在k=0时刻接入系统的，在k<0时，
激励尚未接入，因此（2）的初始状态满足：

## Slide 11
第3-11页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1 LTI离散系统的响应
2. 零状态响应
系统的初始状态为零，仅由激励f(k)引起的响应，称
为零状态响应，用yf(k)表示。
在零状态条件下，(1)式仍为非齐次方程，其初始条件
为零，即零状态响应满足：
利用迭代法分别求得零输入响应和零状态响应的初始值
yx(j)和yf(j) ( j = 0, 1, 2 , … ，n –1)
零状态响应为：

## Slide 12
第3-12页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
例：若描述某离散系统的差分方程为
y(k) + 3y(k –1) + 2y(k –2) = f(k)
已知激励f(k)=2k , k≥0，初始状态y(–1)=0, y(–2)=1/2,
求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。
解：（1）yx(k)满足方程 yx(k) + 3yx(k –1)+ 2yx(k –2)= 0
其初始状态yx(–1)= y(–1)= 0, yx(–2) = y(–2) = 1/2
首先递推求出初始值yx(0), yx(1),
yx(k)= –3yx(k –1) –2yx(k –2)
yx(0)= –3yx(–1) –2yx(–2)= –1 , yx(1)= –3yx(0) –2yx(–1)=3
方程的特征根为λ1= –1 ，λ2= –2 ，
其解为 yx(k)=Cx1(–1)k+Cx2(–2)k
将初始值代入 并解得 Cx1=1 , Cx2= –2
所以

## Slide 13
第3-13页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.1
LTI离散系统的响应
（2）零状态响应yf(k) 满足
yf(k) + 3yf(k –1) + 2yf(k –2) = f(k)
初始状态： yf(–1)= yf(–2) = 0
递推求初始值 yf(0), yf(1)，
yf(k) = –3yf(k –1) –2yf(k –2) + 2k, k≥0
yf(0) = –3yf(–1) –2yf(–2) + 1 = 1
yf(1) = –3yf(0) –2yf(–1) + 2 = –1
分别求出齐次解和特解，得
yf(k) = Cf1(–1)k+ Cf2(–2)k+ yp(k)
= Cf1(–1)k+ Cf2(–2)k+ (1/3)2k
代入初始值求得 Cf1= –1/3 , Cf2=1
所以 yf(k)= (–1/3)(–1)k+ (–2)k+ (1/3)2k, k≥0

## Slide 14
第3-14页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
离散信号 是离散时间变量tk（k为任意整数）的函数，
记为f (tk)。
离散信号表示：
（a）图形表示：
f(tk)
…
…
t-3 t-2 t-1 o
t1 t2
t3
tk
(a)
f(kT)
…
…
kT
(b)
－3T －2T －T o T 2T 3T
…
…
k
(c)
－3 －2－1 o 1 2 3
序列
f(k)
序列
值
序号
7.2 单位序列和单位序列响应
一、单位序列和单位阶跃序列
概念：连续信号 是连续时间变量t的函数，记为f (t)。
7.2 单位序列和单位序列响应
复习

## Slide 15
 (k)  
f (k)  
第3-15页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
（b）解析表示：
 (k)
k
 1 0 1 2 3 4 5
 e-k (k  1)
 1
 0
 e-k
0
k  0
k  0
k  1
其余
 0 1 2 3 4 0 
（c）集合表示：
 ，，，，，, , 
k＝0
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 16
 (k)  
 (k  k0)  
第3-16页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
k  k0
k  k0
 1
 0
 1
 0
k  0
k  0
基本离散信号：
1. 单位序列(单位脉冲序列/单位样值序列/单位取样序列)：
 (k)
k
位移单位脉冲序列：
 (k  k0)
1
0
k
k0
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 17
第3-17页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
k
1
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6
 (k)
迭分：
k
1
 (k  1)  (k  2)
-2 -1 0 1 2 3 4
k
-2-1 0 1 2 3
3
加：  (k) 2 (k) 3 (k)
运算：
3 (k)
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 18
第3-18页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
取样性质：
f (k) (k) f (0) (k)
f (k) (k  k0)f (k0) (k  k0)
偶函数：  (k)  ( k)
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 19
 (k)  
第3-19页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
 0,
 1,
k  0
k  0
(1)定义：
(2)运算：同一般离散信号的运算
2. 单位阶跃序列：  (k)
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 20
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 21
第3-21页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
3.正弦序列：
f (k) Acos( 0k   )
A:振幅
 0：数字角频率（rad）  ： 相位(rad或度)
连续正弦信号是周期信号，但正弦序列不一定是周期序列。
f (k) Acos( 0k   ) Acos( 0k  2m  )
式中，m、N 均为整数，只有满足 为整数，或者
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 22
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 23
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 24
第3-24页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2 单位序列和单位序列响应
r >1时，f (k)的实
虚部均为指数增
长的正弦序列。
r <1时，f (k)的实
虚部均为指数减
小的正弦序列。
r ＝1时，f (k)的
实虚部均为正弦
序列。

## Slide 25
第3-25页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
5.Z序列：
k
f (k) z
z为复数
类比：连续与离散基本信号的对应关系
 (t)   (k)
 (t)   (k)
Aejwt Aej0k
单位冲激信号：
单位阶跃信号：
正弦信号：
虚指数信号：
复指数函数：
单位脉冲序列
单位阶跃序列
Acos( t   )  Acos( 0k   ) 正弦序列
虚指数序列
复指数序列
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 26
第3-26页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
二、单位序列响应和阶跃响应
1.单位序列响应
当LTI系统的激励为单位序列δ(k)时，系统的
零状态响应称为单位序列响应（或单位样值响应、单
位取样响应），用h(k)表示，它的作用与连续系统中
的冲激响应h(t)相类似。
求解系统的单位序列响应可用求解差分方程法或
z变换法。
由于单位序列δ(k)仅在k=0处等于1，而在k>0时
为零，因而在k>0时，系统的单位序列响应与系统的
零输入响应的函数形式相同。这样就把求解单位序列
响应的问题转换为求解齐次方程的问题。而k=0处的
值h(0)可按零状态的条件由差分方程确定。
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 27
第3-27页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
2.阶跃响应
当LTI系统的激励为单位序列ε(k)时，系统的
零状态响应称为阶跃响应，用g(k)表示。
若已知系统的差分方程，那么利用经典法可以求
得系统的单位阶跃响应g(k)。此外
由于
由线性和移位不变性
由于
那么
7.2 单位序列和单位序列响应

## Slide 28
第3-28页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
例1.求如图所示离散系统的单位序列响应h(k)和阶跃响
应g(k)。
7.2 单位序列和单位序列响应
f (k)
y(k  2)
y(k)
y(k  1)
解：
（1）列写差分方程，求初始值
由加法器的输出可列出系统的方程为
y(k) f (k)y(k  1) 2y(k  2)
整理得：
y(k)y(k  1) 2y(k  2) f (k)

## Slide 29
第3-29页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2 单位序列和单位序列响应
根据单位序列响应的定义，它应满足方程
由迭代得：
（2）求h(k)
当k>0时，h(k)满足齐次方程
h(k) h(k  1) 2h(k  2)  0
其特征方程为：
2    2  (  1)(  2)  0

## Slide 30
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 31
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 32
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 33
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.2
单位序列和单位序列响应

## Slide 34
7.2 单位序列和单位序列响应
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和
7.3 卷积和

## Slide 35
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 36
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 37
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 38
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 39
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 40
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 41
第3-41页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
二、卷积的图解法
卷积过程可分解为五步：
（1）换元： k换为 i→得 f1(i)， f2(i)；
（2）反转： 将 f2(i)以纵坐标为轴线反转，成为f2(– i)；
（3）平移：将f2(– i)沿i轴正方向平移k 个单位→ f2(k –i);
（4）乘积： f1(i) f2(k –i) ;
（5）求和： i 从 – ∞到∞对乘积项求和。
注意：k 为参变量。
下面举例说明。

## Slide 42
解：f (2) f1(i) f2(2 i)
第3-42页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
例1：f1(k)、 f2(k)如图所示，已
知f(k) = f1(k)* f2(k)，求f(2) =？
（1）换元
（2） f2(i)反转得f2(–i)
（3） f2(– i)右移2得f2(2– i)
（4） f1(i)乘f2(2– i)
（5）求和，得f(2) = 4.5

i 
7.3 卷积和
i
i
i
i
f2(– i )
f2(2– i)
0
1
2
i
-1
1
1.5
f1( i )f2( k- i )
2
3

## Slide 43
第3-43页
■
7.3 卷积和
解：（1）换元，反转，得 f1(i),f2(i),f2( i) :
-2 -1 0 1 2 3
2
1
f1(i)
i
-2 -1 0 1 2 3
2
1
i
f2(i)
k
-2-1 0 1 2 3
2
1
f1(k)
k
-2-1 0 1 2 3
2
1
f2(k)
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
例2 求 f1(k)*f2(k)

## Slide 44
第3-44页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
0
2
1
i
k-1 k
f2(k  i)
（2） 平移，求 f2(k  i), f1(i) f2(k  i)
f1(i) f2(k  i)
f1(i) f2(k  i)
1
2
i
-1 0 1
f1(i) f2(k  i)
k=2
2
1
i
-1 0 1
f1(i) f2(k  i)
k=-1
7.3 卷积和

## Slide 45
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 46
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 47
第3-47页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
f1(1) ，
f1(2) ，
f1(3)
f2(0) ， f2(1)
×— — — — — — — — — — — — — — — — — —
f1(1)f2(1) ，f1(2) f2(1) ，f1(3) f2(1)
f1(1) f2(0) ，f1(2) f2(0) ，f1(3) f2(0)
+—————————————————————
f1(3) f2(1)
f1(2)f2(1)+ f1(3)f2(0)
f1(1)f2(1)+ f1(2)f2(0)
f1(1) f2(0)
f(k)={ 0， f1(1) f2(0)， f1(1)f2(1)+ f1(2)f2(0)
f1(2)f2(1)+ f1(3)f2(0) ， f1(3) f2(1) ，0 }
排成乘法

## Slide 48
×— — — — — — — —
第3-48页
■
解:
3 ， 4， 0， 6
2 ， 1 ， 5
15 ，20， 0， 30
3 ， 4， 0， 6
6 ，8， 0， 12
+————————————
6 ，11，19，32，6，30
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
例2 f1(k) ={0， 2 ， 1 ， 5，0}
↑k=1
f2(k) ={0， 3 ， 4，0，6，0}
↑k=0
7.3 卷积和
求f(k) = f1(k)* f2(k)
f(k) =
{0，6 ，11，19，32，6，30}
↑k=1

## Slide 49
第3-49页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和

## Slide 50
第3-50页
■
7.3 卷积和
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
2. 复合系统的单位序列响应
h 1(k)
h2(k)
f (k)
 y(k)

h 1(k)
h2(k)
h2(k)
h1(k)
f (k)
f (k)
y(k)
y(k)
3. f(k)*δ(k) = δ(k) *f(k)=f(k)，f(k)*δ(k–k0) = f(k –k0)
4. f(k)*ε(k) =
5. f1(k –k1)* f2(k –k2) = f1(k –k1–k2)* f2(k)
6.  [f1(k)* f2(k)] =  f1(k)* f2(k) = f1(k)*  f2(k)

## Slide 51
第3-51页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
常用卷积和公式
(1) f (k)* (k) f (k);
(2) f (k)* (k  k0) f(k  k0);
(3) (k)* (k)   (k);
(4) (k  k1)* (k  k2)   (k  k1  k2);
(5) f1(k  k1)* f2(k) f1(k)* f2(k  k1);
(6) f1(k  k1)* f2(k  k2) f1(k  k2)* f2(k  k1)
f1(k)* f2(k  k1  k2) f1(k  k1  k2)* f2(k)
求卷积和是本章的重点。

## Slide 52
第3-52页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
(1): f (k)* (k)   (k)* f (k)
证明:
7.3 卷积和

## Slide 53
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 54
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 55
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 56
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 57
第3-57页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
例2 求下列差分方程所描述的离散系统的零输入响应、零状态响应和全响应。
y(k) 3y(k  1) 2y(k  2) f (k),
f (k)   (k), y( 1)  1, y( 2)  0

## Slide 58
yx(k)  [( 1)k  4( 2)k ],
第3-58页
■
k  0
7.3 卷积和
k  0
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
所以其齐次解为：
yx(k)  C1( 1)k  C2( 2)k,

## Slide 59
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 60
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 61
如图所示系统，若激励f (k)  ( )  (k)，求系统的零状态响应。
第3-61页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
1 k
2
例3:
y(k)
f (k) 

3/4
1/8


## Slide 62
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 63
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 64
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 65
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 66
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 67
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 68
第3-68页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
解得：
C1  6
C2  8
系统的单位序列响应为：
h(k)  (6k  8)( 2)k (k)  (k)

## Slide 69
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 70
第3-70页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
例6: 某人向银行贷款M=10万元，月利率β=1%，他定期
于每月初还款数为f(k)，尚未还清的款数为y(k)，列
出y(k)的方程。如果他从贷款后第一个月(可设为k=0)
还款，则有f(k)=Nε(k)万元和y(-1)=M=10万元。
(1) 如每月还款N=0.5万元，求y(k)。
(2) 他还清贷款需要几个月？
(3) 如他想在10个月内还清贷款，求每月还款数N。
解： （1）列出y(k)的差分方程。
y(k) y(k  1)(1  )f (k)
整理得：
y(k) (1  )y(k  1)  f (k)

## Slide 71
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 72
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 73
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 74
第3-74页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
y(k)
4
f (k) 



例7: 求图示系统的单位序列响应。
3
x(k)

x(k-1)
3
1
x(k-2)
解： 设一中间变量x(k)，则左边的加法器输出为：
x(k) f (k) 4x(k  1) 3x(k  2)
(1)
整理得：x(k) 4x(k  1) 3x(k  2) f (k)
右边加法器输出为：
y(k)  3x(k) x(k  1)

## Slide 75
第3-75页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3 卷积和
(2)
所以，图示系统的差分方程为：
y(k) 4y(k  1) 3y(k  2)  3f (k)f (k  1)
k≥2时，(2)式的零状态响应化为齐次方程：
(3)
h(k) 4h(k  1) 3h(k  2)  0
初始状态：
h( 1)  h( 2)  0
由(2)得：h(k)  4h(k  1) 3h(k  2) 3 (k)  (k  1)
迭代得：
h(0)  4h( 1) 3h( 2) 3 3
h(1) 4h(0) 3h( 1) 1 11

## Slide 76
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.3
卷积和

## Slide 77
第3-77页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析
y(k)
*7.4 离散系统的E算子分析
2、LTI离散系统的响应
y(k) yx(k) y f (k);
（1）零输入响应yx(k) :
输入f(k)为零，由初始状态产生的响应称零输入
响应。设初始时刻为k0=0，系统初始状态通常指：
y( 1), y( 2),, y( n)（对n阶系统）。
1、描述： f (k)
LTI离散系统的基本概念
复习

## Slide 78
第3-78页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析
可分解性：
y(k)=yx(k)+yf(k)；
（2）零状态响应yf(k):
初始状态为零，由输入f(k) 产生的响应称零状态响应。
（3）完全响应y(k)：
由初始状态和输入共同产生的响应称为完全响应。
3、线性时不变因果系统的性质：
（1） 线性：包括以下三个方面：
零输入线性： yx(k)与初始状态满足线性；
零状态线性： yf(k)与输入f(k)满足线性。
（2）时不变性：
若 f (k)  y f (k)
则 f (k  k0)  y f (k  k0).

## Slide 79
第3-79页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析
（3）因果性：
若k<k0时，输入f(k)=0 ；
则k<k0时，零状态响应yf(k)=0 。
4. LTI离散系统的差分方程
已知单输入－单输出LTI离散系统的激励为f(k)，
其全响应为y(k)，那么，描述该系统激励f(k)与响应
y(k)之间的关系的数学模型是n阶常系数线性差分方
程，表示如下：

## Slide 80
E f (k) f (k  1),
E f (k) f (k  2),
E f (k) f (k  2),
E f (k) f (k  n),
E f (k) f (k  n),
第3-80页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
Ef (k) f (k  1),
2
n
 1
 2
 n
 1
E
E
---------延迟算子
---------超前算子
7.4
离散系统的E算子分析
一、离散系统的差分算子及方程
1、差分算子：
2、n阶离散系统的差分算子方程：
由后向差分方程形式得：

## Slide 81
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 82
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 83
x(k) 
(1 a1E  a0E )
第3-83页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
例1
图示LTI离散系统，写出系统的差分算子方程，
和传输算子H(E)。
由系统框图得：
x(k)   a1E-1x(k)  a0E-2x(k) f (k)
(1 a1E  1  a0E-2)x(k) f (k)
1 2
f (k)
1
 
7.4
离散系统的E算子分析
y(k)
E-1 f(k)
f (k) 


 a1
f (k  1)
 a0
f (k)
b1


E-1
解： f (k)
x(k)
E-1x(k)
E-2x(k)
b0

## Slide 84
 (b1E-1  b0E-2)x(k) 
(1 a1E  a0E )
b1E-1  b0E-2
H(E) 
1 a1E
 a0E
 2
第3-84页
■
1 2
f (k)
(b1E-1  b0E-2)
 
b1E  b0
E  a1E  a0
 2
 1
差分方程：
y(k)  a1y(k  1)  a0y(k  2)  b1 f (k  1)  b0 f (k  2)
y(k  2)  a1y(k  1)  a0y(k)  b1 f (k  1)  b0 f (k)
或：
7.4
离散系统的E算子分析
传输算子：
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
系统的差分算子方程：
y(k)  b1E-1x(k)  b0E-2x(k)

## Slide 85
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 86
第3-86页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 87
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 88
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 89
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 90
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 91
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 92
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 93
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.4
离散系统的E算子分析

## Slide 94
第3-94页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应
*7.5 离散系统的零状态响应
一、单位序列响应和阶跃响应
1.单位序列响应
当LTI系统的激励为单位序列δ(k)时，系统的
零状态响应称为单位序列响应（或单位样值响应、单
位取样响应），用h(k)表示，它的作用与连续系统中
的冲激响应h(t)相类似。
本章第一节我们已经向大家讲述了单位序列响应
的经典解法— —求解差分方程法。
第六章我们会给大家讲解利用z变换法求解单位
序列响应。
本节我们会介绍由传输算子H(E)求解h(k)的方法。

## Slide 95
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 96
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 97
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 98
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 99
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 100
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 101
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 102
第3-102页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
求单位响应h(k)方法小结：
1、H(E)为E的正幂分式，H(E)除以E，得H(E)/E;
2、设H(E)/E为有理真分式，将H(E)/E展开为部分
分式之和；
3、H(E)/E的部分分式展开式乘以E，得到H(E)的
部分分式展开式；
4、根据情况1，情况2求H(E)的各分式对应的单位
响应；
5、求系统的单位响应h(k)，h(k)等于各分式对应
单位响应之和。
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 103
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 104
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 105
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 106
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 107
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 108
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 109
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 110
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 111
第3-111页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应
（1）求零状态响应 y f (k)
y f (k) f (k)*h(k)  [( 2)k (k)]*[( 2)k (k)]
 (k  1)( 2)k (k)
（2）求零输入响应 yx(k)
A(E) E2 3E  2  (E  1)(E  2)  0
可得传输算子的极点：E1  1
E2  2
所以，零输入响应为：

## Slide 112
第3-112页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应
初始条件为： y(0) y(1) 0
y(k) yx(k) y f (k)
全响应为：
由（1）得： y f (0)  1,
y f (1)  4
所以：
yx(0) y(0) y f (0) 1
yx(1) y(1)yf (1)  4
将零输入响应yx(k)的初始值代入得：
yx(0)  C1  C2 1
yx(1)  -C1 -2C2=4

## Slide 113
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 114
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 115
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 116
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 117
第3-117页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应
y(k)
4
f (k) 



例6: 求图示系统的单位序列响应。
3
x(k)

x(k-1)
3
1
x(k-2)
解： 设一中间变量x(k)，则左边的加法器输出为：
x(k) f (k) 4x(k  1) 3x(k  2)
(1)
整理得：x(k) 4x(k  1) 3x(k  2) f (k)
右边加法器输出为：
y(k)  3x(k) x(k  1)

## Slide 118
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 119
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 120
第3-120页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应
y(k)
4
f (k) 



例6: 求图示系统的单位序列响应。
3
x(k)

x(k-1)
3
1
x(k-2)
解： 设一中间变量x(k)，则左边的加法器输出为：
x(k) f (k) 4x(k  1) 3x(k  2)
(1)
整理得：x(k) 4x(k  1) 3x(k  2) f (k)
右边加法器输出为：
y(k)  3x(k) x(k  1)
例6经典解法

## Slide 121
第3-121页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应
(2)
所以，图示系统的差分方程为：
y(k) 4y(k  1) 3y(k  2)  3f (k)f (k  1)
k≥2时，(2)式的零状态响应化为齐次方程：
(3)
h(k) 4h(k  1) 3h(k  2)  0
初始状态：
h( 1)  h( 2)  0
由(2)得：h(k)  4h(k  1) 3h(k  2) 3 (k)  (k  1)
迭代得：
h(0)  4h( 1) 3h( 2) 3 3
h(1) 4h(0) 3h( 1) 1 11

## Slide 122
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
7.5
离散系统的零状态响应

## Slide 123
7-2,
7-9,
7-12
7-15,
7-16,
7-30
7-31,
7-33
第3-123页
■
信号与系统 电 电子 子教 教案 案
本章作业